OFFERTA TECNICA

Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa ed inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di un generatore di VHP, unitamente al relativo servizio settennale di assistenza e manutenzione tecnica post garanzia, mediante ricorso alla piattaforma e-procurement.

Numero di gara 7559333 -  CIG: 8069463B84

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….………..

c.f. ………..……., in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il sistema proposto possiede le seguenti caratteristiche tecniche:

| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |
| --- | --- |
| generatore di VHP per la biodecontaminazione di isolatori con riduzione della carica batterica non inferiore a 6log mediante l’uso di perossido di idrogeno al 35% certificato come biocida (EU Regulation BRP 528/12) | ( SI | ( NO |
| conforme al nuovo standard NFT 72-281 (2014) e al regolamento sui biocidi (BPR, regolamento (UE) 528/2012) | ( SI | ( NO |
| struttura ad alta resistenza completo di ruote | ( SI | ( NO |
| dotato di doppio circuito separato (Dual Loop) per areazione e gassificazione | ( SI | ( NO |
| ciclo di sola areazione preimpostato | ( SI | ( NO |
| visualizzazione grafica dei parametri di funzionamento | ( SI | ( NO |
| elettronica di comando mediante PLC, interfaccia di tipo touch screen ad alta risoluzione il controllo delle fasi di processo, monitoraggio di pressione, temperatura, HR%, flusso d’aria, ppm di perossido di idrogeno | ( SI | ( NO |
| completo di stampante termica per la tracciabilità del ciclo | ( SI | ( NO |
| sensore per la determinazione della concentrazione del perossido su ritorno | ( SI | ( NO |
| tubo di ingresso e di uscita riscaldato di 3 metri di lunghezza | ( SI | ( NO |
| sviluppo dei cicli di biodecontaminazione per i tre modelli di isolatori (Montair HM1500, HM1900 e Allentown FER 12) | ( SI | ( NO |
| durata minima della garanzia full risk, pari a n. 12 mesi decorrenti dal collaudo | ( SI | ( NO |

N.B. Si precisa che le caratteristiche minime richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

E FORMULA

la seguente offerta tecnica:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Tempi di Consegna, Consegna al Piano e Posizionamento del bene decorrente dalla ricezione del buono d’ordine Eventuali modalità specifiche di Consegna al Piano e Posizionamento | ………………………………… giorni ………………………………………………………………………………… |
| Tempi per il Collaudo del bene decorrente dalla data di consegna | ……………………………………… giorni |
| Durata della Garanzia di vendita offerta decorrente dal collaudo del bene (non inferiore a 12 mesi) | ……………………………………….. mesi |
| Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: dei tempi massimi di intervento in garanzia; tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia | ……..…………………………………………………………… ………………………………………………………………... …….……………………………………………………….….. |
| Durata del servizio di formazione rivolto al personale utilizzatore | ………………………………………………………………………………………. |

Al presente allegato si allegano altresì:

- eventuali dépliant dei beni offerti;

- le relative schede tecniche.

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER.

(Luogo) ……………………..

(Data) …../…/……………

FIRMA

……………………………………………………………………………..